Руководство по эксплуатации регуляторов

давления с функцией защиты от сухого хода моделей:

РСХ-1, РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П), РСХ-2М, РСХ-2П.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации,  не ухудшающие технические данные изделия.

Внешний вид изделия

| РСХ-1 | РСХ-1-Р(М) | РСХ-1-Р(П) |
| --- | --- | --- |
| РСХ-2М | РСХ-2П |

Содержание.

| Введение | Стр.2-3 |
| --- | --- |
| Предназначение | Стр.3 |
| Комплектация | Стр.4 |
| Технические характеристики Схема устройства регулятора модели РСХ-1 Схема устройства регулятора модели РСХ-1Р(М) Схема устройства регулятора модели РСХ-1Р(П) Схема устройства регулятора модели РСХ-2М Схема устройства регулятора модели РСХ-2П | Стр.4 Стр.5 Стр.5 Стр.6 Стр.6 Стр.7 |
| Установка регулятора | Стр.7 |
| Ввод в эксплуатацию | Стр.8 |
| Защита от сухого хода | Стр.8-9 |
| Положение переключателя режимов работы (для моделей РСХ-2М и РСХ-2П) | Стр. 9 |
| Электрическое соединение | Стр.9 |
| Гарантийные обязательства | Стр.10-11 |

1. Введение.

Уважаемый покупатель!

Водоток – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании!

Наша компания уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, наша компания стремится сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов.

2. Предназначение.

Регуляторы моделей РСХ-2М и РСХ-2П предназначены для автоматического включения насоса, при   достижении   в   системе   минимального   заданного  давления  и автоматического  выключения  насоса,  при  достижении  максимального заданного давления. Также  данные  регуляторы  обеспечивают  защиту  насоса  от поломок  в результате работы без воды (защита от сухого хода).

Регуляторы моделей РСХ-1, РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П)  предназначены для автоматического выключения насосов при отсутствии воды в системе водоснабжения, что обеспечивает защиту насосов от поломок в результате работы без воды (защита от сухого хода).

Модели РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П) снабжены кабелем длиной 85 см со штепселем европейского типа и кабелем 20 см с  розеткой.

Регуляторы давления могут поставляться в трех вариантах:

- Без проводов (рис. 1).

2. С проводом длиной 85см со штепселем европейского типа и проводом длиной 20 см с розеткой, со штуцером с наружной резьбой (рис 2).

3. С проводом длиной 85см со штепселем европейского типа и проводом длиной 20 см с розеткой, с поворотной гайкой с внутренней резьбой (рис. 3).

Рис. 1                                  Рис. 2                                     Рис. 3

3. Комплектация.

Регулятор давления в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

*Производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.

4. Технические характеристики.

4.1. Схема устройства РСХ-1.

4.2. Схема устройства РСХ-1-Р(М).

4.3. Схема устройства РСХ-1-Р(П).

4.4. Схема устройства РСХ-2М.

| 1 | Пластиковый защитный корпус |
| --- | --- |
| 2 | Разъем для подключения кабеля, соединяющего прибор с насосом |
| 3 | Поворотная гайка |
| 4 | Рычаг переключения режимов работы |
| 5 | Разъем для подключения кабеля питания |

4.5. Схема устройства РСХ-2П.

| 1 | Пластиковый защитный корпус |
| --- | --- |
| 2 | Разъем для подключения кабеля, соединяющего прибор с насосом |
| 3 | Штуцер |
| 4 | Рычаг переключения режимов работы |
| 5 | Разъем для подключения кабеля питания |

5. Установка регулятора.

Регулятор давления должен быть установлен непосредственно на насос, таким образом, чтобы входной штуцер насосной автоматики  соединялся с выходом насоса. Входное отверстие регулятора давления (штуцер) имеет диаметр ¼ дюйма. После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений.

Во время установки регулятора давления, запрещается использовать клей или другие подобные вещества, это может привести к поломке регулятора. Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно защищены от попадания воды.

Внимание! После остановки насоса система водоснабжения остается под давлением, поэтому перед проведением работ по монтажу/демонтажу регулятора давления, необходимо слить воду.

6. Ввод в эксплуатацию.

Перед запуском насоса необходимо  наполнить водой рабочую камеру насоса. Затем подключите регулятор давления к электросети, обеспечив тем самым электропитание насоса. Откройте все клапаны и краны во всасывающих и раздаточных магистралях.

Для моделей РСХ-1, РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П), чтобы включить насос, нажмите и удерживайте на регуляторе кнопку повторного запуска. Через некоторое время, когда остатки воздуха будут удалены из системы, можно отпустить кнопку повторного запуска и закрыть краны.

Для моделей РСХ-2М и  РСХ-2П для запуска насоса необходимо установить рычаг переключения режимов работы в положение START, после чего необходимо переключить регулятор давления в автоматический режим работы, для этого необходимо перевести рычаг переключения режимов работы в положение AUTO.

Установка регулятора давления выполнена правильно, если насос будет работать непрерывно, а на выходе из крана будет регулярный поток воды.  Если система подключена неверно и в магистралях отсутствует вода, насос будет отключаться при отпускании кнопки повторного запуска (для моделей РСХ-1, РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П), РСХ-2М).  Для моделей РСХ-2М и  РСХ-2П при неправильном подключении и отсутствии воды в системе (срабатывании защиты от сухого хода) рычаг переключения режимов работы автоматически будет возвращаться в положение START.

ВНИМАНИЕ! Недопустима длительная работа насоса без воды!

Это вызовет повышенный износ сальников и не гарантийную поломку насоса!

После устранения причин отключения повторите запуск насоса.

В будущем, при срабатывании защиты из-за отсутствия воды, следует повторить вышеописанную процедуру.

7. Защита от сухого хода.

В случае отсутствия  воды в магистрали сработает защита от сухого хода и насос автоматически отключится.

Для повторного запуска для моделей РСХ-1, РСХ-1-Р(М), РСХ-1-Р(П), РСХ-2М. необходимо нажать кнопку повторного запуска

Для моделей РСХ-2М и  РСХ-2П при срабатывании защиты от сухого хода рычаг переключения режимов работы автоматически будет возвращаться в положение START. Для повторного запуска необходимо перевести рычаг переключения режимов работы в автоматический режим AUTO.

Если после повторного запуска воды не будет, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения регулятора давления.

8. Рычаг переключения режимов работы

(для моделей РСХ-2М и  РСХ-2П).

Модели РСХ-2М и  РСХ-2П  имеют три положения рычага переключения режимов работы: START, AUTO, OFF.

START- стартовое положение рычага переключения режимов работы. Включение насоса при данном положении рычага не происходит. Для включения насоса переведите рычаг переключения режимов работы в  положение AUTO.

AUTO- автоматический режим работы. В этом режиме включение/выключение насоса, происходит автоматически. При работе насоса в данном режиме, при срабатывании защиты от сухого хода регулятор давления автоматически отключит насос, при этом рычаг переключения режимов работы автоматически переключится в стартовое положение (START). Для повторного запуска насоса, необходимо заново перевести рычаг переключения режимов работы в положение AUTO.

OFF- режим отключения насоса. Для выключения насоса переведите рычаг переключения режимов работы в  положение OFF (Выкл).

9. Электрическое соединение.

Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют напряжению и частоте подключаемой электросети (220В, 50Гц).

Внимание! Неправильное электрическое соединение может повредить регулятор давления! Подключение регулятора давления  к насосу и электрической сети должен производить квалифицированный специалист.

10. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи_________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:______________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)______________________________

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

2016 год.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара: